附件2

煤矿井下反应型高分子材料

安全标志管理方案

（试行）

为贯彻落实《国家煤矿安监局关于印发﹤煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）﹥的通知》（煤安监技装〔2020〕18号）相关要求，根据矿用产品安全标志管理有关规定，结合煤矿用反应型高分子材料（以下简称高分子材料）的技术特点，制订本方案。

一、审核发放范围和模式

将高分子材料、高分子材料的A、B组分、配套注浆装置纳入安标管理范围。首次申办参照《新产品审核发放实施规则》（ABGZ-MK-06-2017-01）模式Ⅱ进行，即：技术审查+工厂评审+抽样检验+证后监督。经履行相关程序后，符合要求的，对高分子材料、高分子材料的A、B组分发放有效期为3年的新产品安全标志证书，并在高分子材料证书中注明配套使用的相关要求。注浆装置按常规产品发放安全标志。

二、执行标准

执行标准应包括：《煤矿堵水用高分子材料（报批稿）》或AQ1088-2011《煤矿喷涂堵漏风用高分子材料技术条件》或《煤矿加固煤岩体用高分子材料（报批稿）》或《煤矿充填密闭用高分子发泡材料（报批稿）》，结合《煤矿井下用反应型高分子材料补充安全技术要求（试行）》。

三、申请人基本要求

1．营业范围：应涵盖所申请的高分子材料或化工化学材料的生产制造等；

2．环评报告：应取得有关高分子材料项目的环评批复；

3．安全生产许可证：按《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》执行；

4．生产能力和质量保证能力：应自行生产A、B组分并具备分析评估能力；

5．检测能力：应具备申请产品的入厂、出厂检验设备（含注浆装置）和专职检测人员；

6．人员要求：至少3名及以上获得（或相当于）高分子材料、化学化工等中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上；至少3名及以上获得（或相当于）煤矿主体专业（如采矿、通风、矿建等）中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上。

四、工厂评审

工厂评审除满足《工厂质量保证能力要求》(ABGZ -MK-01-2017-01)要求外，还应满足《高分子材料工厂评审专用要求》（详见附件），对取得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等的企业，简化评审内容。

五、产品检验

1．不同用途、不同化学属性、不同配比的高分子材料及其A、B组分分别进行型式检验、存样验证检验。

2．型式检验为抽样检验。高分子材料反应过程的检验条件为注浆工艺确定的最大工作流量（注浆装置的最大工作流量）和工作条件。

3．存样验证检验指首次申办抽样的样品，除进行型式检验外，将同批剩余样品留存，在产品保质期内再次进行检验，以验证产品在其保质期内的主要安全性能能否持续符合相关标准。

存样验证检验项目一般包括外观、闪点、最高反应温度、阻燃性能和氧指数（堵水材料不检验阻燃性能和氧指数性能），在保质期末期实施。若保质期超过6个月，应在保质期中期加做1次检验。存样验证检验不合格的，暂停相关产品安全标志。

六、技术文件及产品包装

产品包装、技术条件、使用说明书、自检报告、工艺流程图、注浆操作规范、主要零（元）部件及重要原材料明细表等技术文件应符合《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）》的规定，以及《煤矿井下反应型高分子材料补充安全技术要求（试行）》的相关要求。

七、持证监督

产品安全标志通过持证监督维持，原则上每年进行1次监督评审及监督检验。监督检验可在生产现场实施，检验项目包括外观、闪点、最高反应温度、阻燃性能和氧指数等。

附件

高分子材料工厂评审专用要求

一、煤矿堵水用高分子材料

| 必须具备的标准 | GB/T 2567-2008 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 3536-2008 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 5750.1-2006 生活饮用水标准检验方法 总则 GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则 GB/T 10007-2008 硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法 GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化试验方法 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量 GB/T 19979.2-2006 土工合成材料 防渗性能 第2部分 渗透系数的测定 JG/T 25-1999 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法 JC/T 1041-2007 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 AQ 1087-2011煤矿堵水用高分子材料技术条件 AQ 1043 矿用产品安全标志标识 |
| --- | --- |
| 产品一致性检查要求 | 标识 | 产品标识的产品名称、型号、规格、技术参数等应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 主要成分 | 主要成分应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 主要零元部件（原材料） | 安标受控的A、C类零元部件（原材料）与备案技术文件、检验报告一致。 |
| 主体资格及人员能力 | 1．经营范围：应涵盖所申请的高分子材料或化工化学材料的生产制造等； 2．环评报告：应取得有关高分子材料项目的环评批复； 3．生产能力和质量保障能力：应自行生产A、B组分并具备分析评估能力； 4．检测能力：应具备申请产品的入厂、出厂检验设备和专职检测人员； 5．人员要求：至少3名及以上获得（或相当于）高分子材料、化学化工等中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上；至少3名及以上获得（或相当于）煤矿主体专业（如采矿、通风、矿建等）中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上。 |
| 生产设备与能力要求 | A、B组分：具备自动配料系统、储罐、反应釜。 |
|  | 产品C：具备注浆装置。 |
| 出厂检验（A组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 出厂检验（B组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 煤矿堵水用高分子材料（产品C）出厂检验 |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 最高反应温度 | 搅拌机、高精度温度计（0.1℃） | / |
| 2 | 抗压强度 | 微机控制压力试验机 | / |
| 3 | 固化时间 | 搅拌机、秒表 | / |
| 注：A、B组分属于化学危险品的，按《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》执行。 |

二、煤矿喷涂堵漏风用高分子材料

| 必须具备的标准 | GB/T 3536-2008 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则 GB/T 10655-2003 高聚物多孔弹性材料 空气透气率的测定 GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法 GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB/T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 MT/T 113-1995 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则 AQ 1088-2011 煤矿喷涂堵漏风用高分子材料技术条件 AQ 1043 矿用产品安全标志标识 |
| --- | --- |
| 产品一致性检查要求 | 标识 | 产品标识的产品名称、型号、规格、技术参数等应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 主要成分 | 主要成分应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 零元部件（原材料） | 安标受控的A、C类零元部件（原材料）与备案技术文件、检验报告一致。 |
| 主体资格及人员能力 | 1．经营范围：应涵盖所申请的高分子材料或化工化学材料的生产制造等； 2．环评报告：应取得有关高分子材料项目的环评批复； 3．生产能力和质量保障能力：应自行生产A、B组分并具备分析评估能力； 4．检测能力：应具备申请产品的入厂、出厂检验设备和专职检测人员； 5．人员要求：至少3名及以上获得（或相当于）高分子材料、化学化工等中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上；至少3名及以上获得（或相当于）煤矿主体专业（如采矿、通风、矿建等）中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上。 |
| 生产设备与能力要求 | A、B组分：具备自动配料系统、储罐、反应釜。 |
|  | 产品C：具备注浆装置。 |
| 出厂检验（A组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 出厂检验（B组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 煤矿喷涂堵漏风用高分子材料（产品C）出厂检验 |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 固化时间 | 搅拌机（铝板、线棒涂布器）、秒表 | / |
| 2 | 最高反应温度 | 搅拌机、高精度温度计（0.1℃） | / |
| 3 | 抗拉强度 | 微机控制万能试验机 | / |
| 4 | 拉断伸长率 | 微机控制万能试验机 | / |
| 5 | 阻燃性能 | 喷灯、酒精灯、燃烧试验箱、秒表 | / |
| 6 | 表面电阻 | 表面电阻测试仪 | / |
| 7 | 氧指数 | 氧指数测定仪 | / |
| 注：A、B组分属于化学危险品的，按《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》执行。 |

三、煤矿加固煤岩体用高分子材料

| 必须具备的标准 | GB/T 2567-2008 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 3536-2008 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则 GB/T 7124-2008 胶黏剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 10007-2008 硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法 GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化试验方法 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量 GB/T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 MT/T 113-1995 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则 AQ 1089-2011煤矿加固煤岩体用高分子材料 AQ 1043 矿用产品安全标志标识 |
| --- | --- |
| 产品一致性检查要求 | 标识 | 产品标识的产品名称、型号、规格、技术参数等应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 主要成分 | 主要成分应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 零元部件（原材料） | 安标受控的A、C类零元部件（原材料）与备案技术文件、检验报告一致。 |
| 主体资格及人员能力 | 1．经营范围：应涵盖所申请的高分子材料或化工化学材料的生产制造等； 2．环评报告：应取得有关高分子材料项目的环评批复； 3．生产能力和质量保障能力：应自行生产A、B组分并具备分析评估能力； 4．检测能力：应具备申请产品的入厂、出厂检验设备和专职检测人员； 5．人员要求：至少3名及以上获得（或相当于）高分子材料、化学化工等中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上；至少3名及以上获得（或相当于）煤矿主体专业（如采矿、通风、矿建等）中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上。 |
| 生产设备与能力要求 | A、B组分：具备自动配料系统、储罐、反应釜。 |
|  | 产品C：具备注浆装置。 |
| 出厂检验（A组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 出厂检验（B组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 煤矿加固煤岩体用高分子材料（产品C）出厂检验 |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 最高反应温度 | 搅拌机、高精度温度计（0.1℃） | / |
| 2 | 膨胀倍数 | 天平，卡尺，切割机，模具、量筒 | / |
| 3 | 抗压强度 | 微机控制压力试验机 | / |
| 4 | 粘结强度 | 微机控制万能试验机 | / |
| 5 | 阻燃性能 | 喷灯、酒精灯、燃烧试验箱、秒表 | / |
| 6 | 氧指数 | 氧指数测定仪 | / |
| 7 | 固化时间 | 搅拌机、秒表 | / |
| 注：A、B组分属于化学危险品的，按《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》执行。 |

四、煤矿充填密闭用高分子发泡材料

| 必须具备的标准 | GB/T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 3536-2008 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8813-2008 硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料有害物质限量 MT/T 113-1995 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则 JB/T10707-2007热塑性无卤低烟阻燃电缆料 AQ 1090-2011煤矿充填密闭用高分子发泡材料 AQ 1043 矿用产品安全标志标识 |
| --- | --- |
| 产品一致性检查要求 | 标识 | 产品标识的产品名称、型号、规格、技术参数等应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 主要成分 | 主要成分应与产品备案技术文件、检验报告一致。 |
|  | 零元部件（原材料） | 安标受控的A、C类零元部件（原材料）与备案技术文件、检验报告一致。 |
| 主体资格及人员能力 | 1．经营范围：应涵盖所申请的高分子材料或化工化学材料的生产制造等； 2．环评报告：应取得有关高分子材料项目的环评批复； 3．生产能力和质量保障能力：应自行生产A、B组分并具备分析评估能力； 4．检测能力：应具备申请产品的入厂、出厂检验设备和专职检测人员； 5．人员要求：至少3名及以上获得（或相当于）高分子材料、化学化工等中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上；至少3名及以上获得（或相当于）煤矿主体专业（如采矿、通风、矿建等）中级及以上技术职称的在职员工，从事本专业经验5年以上。 |
| 生产设备与能力要求 | A、B组分：具备自动配料系统、储罐、反应釜。 |
|  | 产品C：具备注浆装置。 |
| 出厂检验（A组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 出厂检验（B组分） |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 外观 | 目测 | / |
| 2 | 闪点 | 闪点仪 | / |
| 3 | 黏度 | 旋转黏度计 | / |
| 4 | 密度 | 密度计 | / |
| 煤矿充填密闭用高分子发泡材料（产品C）出厂检验 |
| 序号 | 检验项目 | 检验设备 | 备注 |
| 1 | 最高反应温度 | 搅拌机、高精度温度计（0.1℃） | / |
| 2 | 膨胀倍数 | 天平，卡尺，、量筒切割机，模具 | / |
| 3 | 抗压强度 | 微机控制压力试验机 | / |
| 4 | 阻燃性能 | 喷灯、酒精灯、燃烧试验箱、秒表 | / |
| 5 | 氧指数 | 氧指数测定仪 | / |
| 6 | 固化时间 | 搅拌机、秒表 |  |
| 注：A、B组分属于化学危险品的，按《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》执行。 |