附件1

三伸缩立柱液压支架及三伸缩立柱

安全技术要求

（试行）

根据研制单位研究、试验成果及相关标准规定，结合煤矿特殊安全要求，通过组织专家专题论证、征求各方意见建议，制定三伸缩立柱液压支架（以下简称支架）及三伸缩立柱（以下简称立柱）安全技术要求，在矿用产品安全标志审核发放中试行。

一、技术要求

支架及立柱除满足GB 25974.1-2010、GB/T 25974.2-2010等标准要求外，还应满足以下要求：

1. 支架应为固定四连杆结构，掩护梁背角设计应合理。

2. 支架应能满足高位和低位两种采高工况，平衡千斤顶应能双位安装，低位时有避免平衡千斤顶失效、压死支架的措施。

3. 阀、密封件等其他关键部件应满足支架大伸缩比工作的特殊要求。

4. 支架及立柱强度、稳定性应设计合理，选用材料、制造工艺应满足标准要求。

二、试验要求

1. 支架应按GB 25974.1-2010的规定，对高位和低位两种采高范围进行考核。

2.立柱除按GB/T 25974.2-2010要求进行试验外，还应增加抗冲击试验和爆破试验。

三、使用要求

支架额定工作阻力、立柱额定工作压力应符合设计要求；支架仅限用于即时支护方式；支架平衡千斤顶进行变位时，应保证操作人员安全。