附件2

### 矿用链臂切顶机安全标志管理方案

（试行）

根据矿用产品安全标志管理有关规定，依据矿用链臂切顶机（以下简称切顶机）的技术特点及专家专题论证意见，制订本方案。

一、切顶机安标审核发放执行《新产品审核发放实施规则》（ABGZ-MK-06-2017-01），首次申办按新产品审核发放模式Ⅰ进行，即：技术评估+产品检验。切顶机参照执行《掘进机械类产品审核发放实施规则》（ABGZ-MA-EBA-2017-01）。

二、提交的产品技术文件除满足上述审核发放实施规则的要求外，还应符合以下专项要求：

1.名称、型号

名称：矿用链臂切顶机

型号：

2.切顶机执行标准应包括GB 3836、MT/T 238.3、《矿用链臂切顶机安全技术要求（试行）》。

3.切顶机图纸应至少包括总图、电气原理图、液压原理图、水路系统图、气路系统图、润滑油路图。总图明细栏应标清各组成部件的相关信息（如：使用材质等）；电气系统图应明确各电气元件连接关系，并覆盖整个电控系统。

4.产品使用说明书除应包含产品执行标准、使用环境条件及适用范围、产品型号含义、主要技术参数、使用方法以及安全警示语句等内容外，还应明确操作切顶机的安全注意事项。

三、首次申办执行以下要求：

1．申请同一规格型号产品进行工业性试验的数量原则上不超过2台。

2．对申请的同一规格型号的同一批次产品，经一致性核实确认后，随机抽取1台实施检验。不同批次的产品在进行一致性核实的基础上，对后批次产品进行主要性能试验。

3．经履行合格评定程序符合安全标志发放条件的产品，发放注明产品数量、编号、试验地点的新产品工业性试验安全标志证书，备注栏中注明：本证书为工业性试验证书，仅依据现行通用标准及规范考核产品安全性能，存在一定局限性和未知风险，请持证人严格执行国家有关规定，确保产品工业性试验的安全进行。

四、产品进行工业性试验时，严格执行《煤矿安全规程》、相关标准规定；工业性试验周期不少于3～6个月。

五、产品完成工业性试验后，再次申办时，应提交工业性试验报告，按《新产品审核发放实施规则》（ABGZ-MK-06-2017-01）规定的新产品审核发放模式Ⅱ进行。